# Додаток 3

# до тендерної документації

# Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідна технічна специфікація

# Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі «Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного (середнього) ремонту тротуарів з заміною покриття, гідроізоляції прохожої частини в тому числі в місцях зони огорож, водовідвідних лотків, перил та кріплень перильної огорожі Північного (Московського) мосту через р. Дніпро та мосту через р. Десенка в м.Києві)», а також відповідну технічну специфікацію мають підтверджуватись наступними документами:

# 1) Учасник повинен надати гарантійний лист щодо згоди з технічним завданням та обсягами робіт:

# 1. Нормативний строк виконання робіт: протягом 18-и місяців від дати підписання договору.

2. Гарантійні терміни відповідно до нормативних термінів служби повинні становити:

| Елемент мостового полотна | Гарантійний термін |
| --- | --- |
| Покриття проїзної частини та тротуарів | Від 5 років |
| Гідроізоляція | Від 5 років |
| Захист від корозії | Від 10 років |
| Бар’єрне огородження (оцинковане) | Від 10 років |
| Перильне огородження (оцинковане) | Від 10 років |

Відомість

обсягів будівельно-монтажних робіт на поточний (середній) ремонт Північного (Московського) мосту через р. Дніпро.

| № п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коефіцієнт на умови виконання робіт К=1,085 |  |  |  |
|  | 1. Розбирання конструкцій мостового полотна |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонного покриття проїзної |  |  |  |
|  | частини на естакадній частині h=8,0 см відбійними |  |  |  |
|  | молотками | м2/м3 | 34/3,1 | 7,5 т |
| 2 | Розбирання асфальтобетонного покриття тротуарів на: |  |  |  |
|  | - вантовій частині h=8,5 см відбійними молотками; | м2/м3 | 2845/241,8 | 580,4 т |
|  | - естакадній частині h=4,0 см відбійними молотками | м2/м3 | 2469/98,8 | 237 т |
| 3 | Знімання шару гідроізоляції товщиною до 5 мм з поверхні |  |  |  |
|  | ортотропної плити вантової частини відбійними |  |  |  |
|  | молотками | м2 | 2721 | 21,8 т |
| 4 | Очищення металевої поверхні ортотропних плит від |  |  |  |
|  | залишків гідроізоляції електрозахисними машинами | м2 | 2721 |  |
| 5 | Гідропіскоструминеве чищення металевої поверхні |  |  |  |
|  | ортотропних плит | м2 | 2721 |  |
| 6 | Піскоструминеве чищення металевої поверхні ортотропних |  |  |  |
|  | плит | м2 | 2721 |  |
| 7 | Знепилення металевої поверхні ортотропних плит на |  |  |  |
|  | тротуарах | м2 | 2721 |  |
| 8 | Розбирання захисного шару h=4,0 см бетону відбійними |  |  |  |
|  | молотками | м2/м3 | 2620/104,8 | 262 т |
| 9 | Розбирання гідроізоляції h=1,5 см відбійними молотками |  |  |  |
|  | на естакадній частині, опорі 0 та перехідних ділянках | м2/м3 | 3013/45,2 | 72,3 т |
| 10 | Розбирання вирівнюючого шару з мілкозернистого |  |  |  |
|  | асфальтобетону h=1,5 см відбійними молотками | м2/м3 | 2620/39,3 | 90,4 т |
| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| 11 | Зрізання газополум’яним способом пластин виробів |  |  |  |
|  | закладних під бар’єрне огородження на естакадній частині |  |  |  |
|  | та перехідних ділянках | т | 7,2 |  |
| 12 | Демонтаж гранітного бортового каменю на опорі 0 та |  |  |  |
|  | на перехідних ділянках (без повернення) | пм/т | 734/41,6 |  |
| 13 | Розбирання асфальтобетонного покриття тротуарів на |  |  |  |
|  | ділянках перехідних плит h=4,0 см відбійними молотками | м2/м3 | 88,2/3,5 | 8,5 т |
| 14 | Розбирання щебеневої основи товщиною 10,0 см (фракції |  |  |  |
|  | 20-40 мм) під бортом шириною 0,35 м | м2/м3 | 12,3/1,2 | 3,0 т |
| 15 | Розбирання основи під бортовий камінь з бетону В7,5 |  |  |  |
|  | відбійними молотками (6,4 м3 на 100 пм) | м2/м3 | 8,8/1,0 | 2,4 т |
| 16 | Демонтаж металевого перильного огородження на |  |  |  |
|  | металобрухт | пм/т | 1532/207,4 |  |
| 17 | Демонтаж металевого бар’єрного огородження на |  |  |  |
|  | металобрухт | пм/т | 1633/81,65 |  |
| 18 | Зрізка газополум’яним способом металевих стояків |  |  |  |
|  | бар’єрного огородження на вантовій частині (=16 мм | пм | 432 |  |
| 19 | Демонтаж конструкцій водовідвідних пристроїв на |  |  |  |
|  | металобрухт | пм/т | 900/63,6 |  |
| 20 | Демонтаж драбин за допомогою автокрану | шт/т | 12/3,6 |  |
| 21 | Перевезення асфальтобетону на відстань 30 км | т | 923,8 |  |
| 22 | Перевезення сміття на відстань 30 км | т | 403,1 |  |
| 23 | Навантаження та перевезення металобрухту на відстань |  |  |  |
|  | 30 км | т | 352,7 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Прогони 3-4 ÷ 7-8 |  |  |  |
|  | Коефіцієнт на умови виконання робіт К=1,085 |  |  |  |
|  | Роботи виконують на висоті більше 10 м з візка |  |  |  |
| 1 | Устрій надрізів в бетоні по межі його розбирання |  |  |  |
|  | (шліфмашинкою чи алмазною пилкою) | пм | 50 | Глибина надрізу не менш 1 см |
| 2 | Розбирання слабкого бетону електроінструментом, в т.ч. на: | м2/м3 | 53,1/2,8 | 6,7 т |
|  | - глибину 3 см; | м2/м3 | 24,9/0,8 |  |
|  | - глибину 7 см; | м2/м3 | 28,2/2,0 |  |
| 3 | Піскоструминеве чищення поверхні бетону | м2 | 53,1 |  |
| 4 | Зволоження поверхні бетону перед відновленням | м2 | 53,1 |  |
| 5 | Піскоструминеве чищення арматури з ознаками корозії | м2 | 47,8 |  |
| 6 | Покриття арматури захисним антикорозійним складом |  |  |  |
|  | Vandex Corrosion Protection M (за 2 рази) або складом |  |  |  |
|  | з аналогічними характеристиками | м2/кг | 47,8/191,2 |  |
| 7 | Відновлення бетонної поверхні вручну складом |  |  |  |
|  | Vandex Cemline MG4 або складом з аналогічними |  |  |  |
|  | характеристиками, в т.ч. на: | м2/м3 | 53,1/2,8 | 5,6т |
|  | - глибину 3 см (1 шар); | м2/м3 | 24,9/0,8 |  |
|  | - глибину 7 см (2 шари); | м2/м3 | 28,2/2,0 |  |
| 8 | Піскоструминеве чищення та зволоження бетонної |  |  |  |
|  | поверхні тротуарних консолей | м2 | 354 |  |
| 9 | Нанесення вирівнюючого розчину CRS Levelling Compound LC |  |  |  |
|  | на поверхні бетону товщиною 3 мм, або матеріалом |  |  |  |
|  | з аналогічними характеристиками | м2/кг | 354/1805 |  |
| 10 | Чищення та продування поверхні прогонової будови | м2 | 354 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Захист бетонних поверхонь вручну складом Vandex Super |  |  |  |
|  | або складом з аналогічними характеристиками | м2/кг | 354/424,8 |  |
| 12 | Вивіз сміття на відстань 30 км | т | 6,7 |  |
|  | 2. Перехідний прогін. Правий берег |  |  |  |
|  | Коефіцієнт на умови виконання робіт К=1,085 |  |  |  |
|  | Роботи виконують на висоті 4 м з люльки |  |  |  |
| 1 | Устрій надрізів в бетоні по межі його розбирання |  |  |  |
|  | (шліфмашинкою чи алмазною пилкою) | пм | 27 | Глибина надрізу не менш 1 см |
| 2 | Розбирання слабкого бетону електроінструментом, в т.ч. на: | м2/м3 | 13,2/2,4 | 5,8т |
|  | - глибину 3 см; | м2/м3 | 10,2/0,3 |  |
|  | - глибину 7 см; | м2/м3 | 3,0/2,1 |  |
| 3 | Піскоструминеве чищення поверхні бетону | м2 | 13,2 |  |
| 4 | Зволоження поверхні бетону перед відновленням | м2 | 13,2 |  |
| 5 | Піскоструминеве чищення арматури з ознаками корозії | м2 | 11,9 |  |
| 6 | Покриття арматури захисним антикорозійним складом |  |  |  |
|  | Vandex Corrosion Protection M (за 2 рази) або складом |  |  |  |
|  | з аналогічними характеристиками | м2/кг | 11,9/47,6 |  |
| 7 | Відновлення бетонної поверхні вручну складом, що зчіплює |  |  |  |
|  | Vandex Cemline MG4 або складом з аналогічними |  |  |  |
|  | характеристиками, в т.ч. на: | м2/м3 | 13,2/2,4 | 4,8т |
|  | - глибину 3 см (2 шари); | м2/м3 | 10,2/0,3 |  |
|  | - глибину 7 см (2 шари); | м2/м3 | 3,0/2,1 |  |
| 9 | Піскоструминеве чищення та зволоження бетонної |  |  |  |
|  | поверхні карнизних блоків | м2 | 19,0 |  |
| 10 | Нанесення вирівнюючого розчину CRS Levelling Compound LC |  |  |  |
|  | на поверхні бетону товщиною 3 мм, або матеріалом |  |  |  |
|  | з аналогічними характеристиками | м2/кг | 19,0/96,9 |  |
| 11 | Чищення та продування поверхні прогонової будови | м2 | 19,0 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Захист бетонних поверхонь вручну складом Vandex Super |  |  |  |
|  | або складом з аналогічними характеристиками | м2/кг | 19,0/22,8 |  |
| 13 | Вивіз сміття на відстань 30 км | т | 5,8 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коефіцієнт на умови виконання робіт К=1,085 |  |  |  |
|  | 1. Влаштування мостового полотна |  |  |  |
| 1 | Піскоструминеве чищення залізобетонної плити тротуару | м2 | 2523 |  |
| 2 | Дробеструминеве чищення поверхні ортотропної плити |  |  |  |
|  | металевої прогонової будови | м2 | 3068 |  |
| 3 | Свердління кільцевими алмазними свердлами вертикальних |  |  |  |
|  | наскрізних отворів в залізобетонній плиті тротуару: |  |  |  |
|  | - ( 30 мм на глибину 160 мм; | шт. | 1552 | 0,5 т |
| 4 | Свердління кільцевими алмазними свердлами вертикальних |  |  |  |
|  | отворів в залізобетонній плиті тротуару: |  |  |  |
|  | - ( 30 мм на глибину 250 мм; | шт. | 128 | 0,1 т |
| 5 | Продування отворів в залізобетонній плиті тротуару | м2 | 29,1 |  |
| 6 | Зволоження поверхні отворів в залізобетонній плиті |  |  |  |
|  | тротуару | м2 | 29,1 |  |
| 7 | Встановлення виробів закладних вагою понад 20 кг | шт./т | 424/39,1 |  |
|  | -Vandex Grout 20 або склад с аналогічними характеристиками | кг | 305,1 |  |
|  | - цементний розчин М100 | м3 | 3,8 |  |
| 8 | Влаштування ділянок монолітних на шафових стінках |  |  |  |
|  | - бетон В25 W8 F300; | м3 | 1,4 |  |
|  | - склад, що зчіплює; | м3 | 2,6 |  |
|  | - арматура класу AIII, Ø16 мм; | кг | 83,2 |  |
| 9 | Встановлення металевих цоколів та марок під стояки |  |  |  |
|  | бар’єрного огородження | шт./т | 1640/51,47 |  |
| 10 | Заповнення бетоном В25 металевих цоколів | м3 | 15,1 |  |
| 11 | Піскоструминеве чищення та продування поверхні існуючих |  |  |  |
|  | виробів закладних для кріплення перильного огородження | м2 | 57,9 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Встановлення марок кріплення перильного огородження: |  |  |  |
|  | - штаба 20х180 мм; | т | 5,46 |  |
|  | - штаба 20х100 мм; | т | 1,89 |  |
|  | - Ø16 AI L=95 мм | т | 0,60 |  |
| 12 | Влаштування ділянок переходу від існуючого покриття |  |  |  |
|  | до покриття системи Bridgemaster вручну: |  |  |  |
|  | - грунт РАRІ Primer; | м2/кг | 353,5/106,1 |  |
|  | - BPO (каталізатор для РАRІ Primer); | кг | 4,1 |  |
|  | - грунт Zed S94; | м2/кг | 484,4/96,9 |  |
|  | - BPO (каталізатор для Zed S94); | кг | 5,2 |  |
|  | - суміш Sentinel Nosing Mortar FC (за 2 рази) | м2/кг | 811/172452 |  |
|  | - BPO (каталізатор для Sentinel Nosing Mortar FC); | кг | 258,7 |  |
| 13 | Облаштування швів герметиком Metaset Flex Sealant або |  |  |  |
|  | матеріалом з аналогічними характеристиками: |  |  |  |
|  | - герметик Metaset Flex Sealant; | пм/кг | 6983/1152 |  |
|  | - грунт РАRІ Primer; | м2/кг | 490,7/147,2 |  |
|  | - BPO (каталізатор для РАRІ Primer); | кг | 5,8 |  |
| 14 | Усунення дефектів бетонної поверхні тротуарів на товщину |  |  |  |
|  | до 3 см перед нанесенням покриття системою Bridgemaster або |  |  |  |
|  | матеріалами з аналогічними характеристиками | м2 | 378,5 |  |
|  | - грунт РАRІ Primer; | кг | 113,5 |  |
|  | - BPO (каталізатор для РАRІ Primer); | кг | 4,7 |  |
|  | - суміш з грунту РАRІ Primer (1 частина) та | кг | 4173 |  |
|  | базальтової крихти фр.1,2-3,0 мм або кварцового |  |  |  |
|  | піску (3 частини) | кг | 12518 |  |
|  | - стяжка Bridgemaster PD; | кг | 3179 |  |
|  | - BPO (каталізатор для Bridgemaster); | кг | 10,6 |  |
| 15 | Піскоструминеве чищення та продування поверхні |  |  |  |
|  | тротуарів перед нанесенням покриття | м2 | 5474 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Улаштування покриття системою Bridgemaster®РD або |  |  |  |
|  | матеріалами з аналогічними характеристиками: | м2 | 5474 |  |
|  | - грунт РАRІ Primer; | м2/кг | 2523/756,9 |  |
|  | - BPO (каталізатор для Par1); | кг | 68,4 |  |
|  | - грунт Zed S94; | м2/кг | 2951/590,2 |  |
|  | - BPO (каталізатор для Zed S94); | кг | 68,4 |  |
|  | - стяжка Bridgemaster PD; | кг | 45979 |  |
|  | - BPO (каталізатор для Bridgemaster); | кг | 82,1 |  |
|  | - присипка базальтової крихти фр.0,9-1,4 мм; | кг | 38315 |  |
|  | - BPO (каталізатор для Sealer Matt); | кг | 82,1 |  |
|  | - герметизуючий склад Sealer Matt | кг | 6021 |  |
| 17 | Перевезення сміття на відстань 30 км | т |  |  |
|  | 2. Влаштування мостового полотна |  |  |  |
|  | на ділянках перехідних плит |  |  |  |
| 1 | Розлив катіонної бітумної модифікованої швидкорозчинної |  |  |  |
|  | емульсії ЕКШ-65 ДСТУ Б В.2.7-129:2013 із розрахунку - |  |  |  |
|  | 0,45 л/м2 | м2/л | 2,4/1,1 |  |
| 2 | Влаштування шару покриття вздовж бортових каменів |  |  |  |
|  | із гарячої дрібнозернистої щільної асфальтобетонної |  |  |  |
|  | суміші тип Б марки І з вмістом щебеню 45%, |  |  |  |
|  | не переривчастої гранулометрії (асфальтобетон |  |  |  |
|  | АСГ.Др.Щ.Б.НП.І ДСТУ Б В.2.7-119.2011) на полімер-бітумному |  |  |  |
|  | в’яжучому БМП 60/90-52 товщиною 120 мм | м2/м2 | 2,4/0,3 |  |
| 3 | Тріщиноперериваюча полімерна решітка міцність на розтяг |  |  |  |
|  | 50 кН/м розмір вічок 30х30 | м2 | 2,4 |  |
| 4 | Пропил фрезою (обрізка кромки на 15 см) | пм | 16 |  |
| 5 | Природні бортові камені на бетонній основі: |  |  |  |
|  | - влаштування природного борту Типу 1ГП | пм | 16 |  |
|  | - бетон В - 7,5 під борт 6,85 м3 на 100 пм | м3 | 1,1 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - щебінь фракції 20-40 мм товщиною 10,0 см (під борт) | м3 | 0,8 |  |
| 6 | Влаштування щебеневої основи з щебеню ф-ції 20-40 мм |  |  |  |
|  | під асфальтобетонне покриття тротуарів товщиною 120 мм | м2/м3 | 101,3/12,2 |  |
| 7 | Бетонний борт на щебеневій основі типу БР 100.20.08. | пм | 16 |  |
|  | Щебінь під борт ф-ції 20-40 мм - 3,9 м3 на 100 пм | м3 | 0,7 |  |
| 8 | Влаштування фундаментів монолітних під стояки бар’єру |  |  |  |
|  | - щебінь фракції 20-40 мм товщиною 15,0 см | м3 | 0,3 |  |
|  | - бетон В25 W8 F300; | м3 | 1,2 |  |
|  | - арматура класу AI, Ø8 мм; | кг | 18,8 |  |
|  | - арматура класу AIII, Ø12 мм; | кг | 36,0 |  |
| 9 | Проливання щебеневої основи катіонною бітумною |  |  |  |
|  | емульсією ЕКШ-65 ДСТУ Б В.2.7-129:2013 із розрахунку |  |  |  |
|  | 0,45 л/м2 | м2/л | 101,3/45,6 |  |
| 10 | Влаштування асфальтобетонного покриття з |  |  |  |
|  | асфальтобетону піщаного, тип Г марки І (Асфальтобетон |  |  |  |
|  | АСГ.Пщ.Щ.Г.НП.І ДСТУ Б В.2.7-119.2011), h=40 мм | м2/м3 | 101,3/4,1 |  |
|  | 2. Бар’єрне огородження |  |  |  |
| 1 | Виготовлення, перевезення та встановлення оцинкованого |  |  |  |
|  | мостового бар’єрного огородження зі стримувальною |  |  |  |
|  | здатністю 720 кДж | пм/т | 1616,5/179,8 |  |
|  | Болт оцинкований М24х70 | шт./т | 4328/1,59 |  |
| 2 | Виготовлення, перевезення та встановлення оцинкованого |  |  |  |
|  | дорожнього бар’єрного огородження зі стримувальною |  |  |  |
|  | здатністю 300 кДж | пм/т | 17,2/0,62 |  |
|  | 3. Перильне огородження |  |  |  |
| 1 | Виготовлення, перевезення та встановлення оцинкованого |  |  |  |
|  | перильного огородження | пм/т | 1214/174,47 |  |
|  | Гайка М16 | т | 1,71 |  |
|  | Шайба М16 | т | 0,13 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кріплення поруччя перильного огородження алюмінієвими |  |  |  |
|  | заклепками 16х28 мм | т | 0,39 |  |
|  | 4. Поздовжній водовідвід на вантовій частині мосту |  |  |  |
| 1 | Виготовлення, перевезення та встановлення оцинкованого |  |  |  |
|  | поздовжнього водовідводу | пм | 896,7 |  |
|  | - кутик 110х7 мм; | т | 22,81 |  |
|  | - кутик 75х6 мм; | т | 6,61 |  |
|  | - штаба 5х80 мм; | т | 6,22 |  |
|  | - штаба 5х170 мм; | т | 6,61 |  |
|  | - кутик 35х5 мм; | т | 4,95 |  |
|  | - швелер №12У; | т | 9,98 |  |
|  | - лист ПВ 406х300х3000; | т | 13,55 |  |
|  | - штаба 10х20 мм; | т | 0,33 |  |
|  | - болт оцинкований М16х50 | т | 0,16 |  |
|  | - гайка М16 | т | 0,80 |  |
|  | - шайба М16 | т | 0,60 |  |
|  | - гумова прокладка | т | 0,83 |  |
|  | 5. Захист від корозії |  |  |  |
| 1 | Піскоструминеве чищення та продування поверхні існуючих |  |  |  |
|  | опор освітлення та кожухів вант з вишки | м2 | 651,0 |  |
| 2 | Захист від корозії поверхні існуючих опор освітлення та |  |  |  |
|  | кожухів вант з вишки: | м2 | 651,0 |  |
|  | - грунт Zed S94; | кг | 130,2 |  |
|  | - покриття Safetrack SC (за 3 рази); | кг | 4687 |  |
| 3 | Піскоструминеве чищення та продування нижньої поверхні |  |  |  |
|  | виробів закладних бар’єрного огородження на висоті |  |  |  |
|  | більше 10 м | м2 | 93,7 |  |
| 4 | Захист від корозії видимої поверхні виробів закладних |  |  |  |
|  | бар’єрного огородження на висоті більше 10 м антикорозійним |  |  |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | складом Vandex Corrosion Protection M (за 2 рази) |  |  |  |
|  | або складом з аналогічними характеристиками | м2/кг | 93,7/374,8 |  |
| 5 | Піскоструминеве чищення та продування поверхні |  |  |  |
|  | металевих цоколів, виробів закладних бар’єрного |  |  |  |
|  | огородження та існуючих деформаційних швів | м2 | 514,4 |  |
| 6 | Захист від корозії поверхні металевих цоколів, |  |  |  |
|  | виробів закладних бар’єрного огородження та існуючих |  |  |  |
|  | деформаційних швів: | м2 | 514,4 |  |
|  | - грунт Zed S94; | кг | 102,9 |  |
|  | - покриття Safetrack SC (за 3 рази); | кг | 1543,2 |  |
| 7 | Піскоструминеве чищення та продування поверхні марок |  |  |  |
|  | кріплення перильного огородження на висоті більше 10 м | м2 | 94,9 |  |
| 8 | Захист від корозії існуючих виробів закладних та марок |  |  |  |
|  | кріплення перильного огородження на висоті більше 10 м: | м2 | 152,8 |  |
|  | - грунт Zed S94; | кг | 30,6 |  |
|  | - покриття Safetrack SC (за 3 рази); | кг | 458,4 |  |
|  | 6. Монтаж драбин для доступу |  |  |  |
|  | до існуючих смотрових ходів |  |  |  |
| 1 | Кріплення драбин за допомогою електрозварювання, |  |  |  |
|  | встановлення за допомогою автокрану | шт/т | 12/3,6 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. На період виконання робіт |  |  |  |
| 1 | Монтаж та демонтаж дорожніх знаків та обладнання |  |  |  |
|  | - дорожній знак трикутний 900х900; | шт. | 10 |  |
|  | - дорожній знак круглий (700; | шт. | 12 |  |
|  | - табличка вертикальної розмітки 1050х350; | шт. | 4 |  |
|  | - дорожній знак прямокутний 2250х500; | шт. | 2 |  |
|  | - дорожній знак прямокутний 700х350; | шт. | 3 |  |
|  | інформаційний щит 2750х2500 | шт. | 3 |  |
|  | - стояк д.з. пересувний, оц; | шт. | 8 |  |
|  | - стояк д.з. тимчасовий, оц; | шт. | 14 |  |
|  | - кріплення д.з. універсальне; | шт. | 39 |  |
|  | - ліхтар червоний | шт. | 440 |  |
|  | - хомут ∅100 мм | шт. | 39 |  |
|  | - бар'єр огороджувальний водоналивний 1200x800x400мм | шт. | 556 |  |
|  | - бар'єр огороджувальний блоки ФБС | шт. | 514 |  |
| 2 | Перевезення дорожніх знаків та обладнання на |  |  |  |
|  | будмайданчик: |  |  |  |
|  | - дорожній знак трикутний 900х900; | шт. | 10 |  |
|  | - дорожній знак круглий (700; | шт. | 12 |  |
|  | - табличка вертикальної розмітки 1050х350; | шт. | 4 |  |
|  | - дорожній знак прямокутний 2250х500; | шт. | 2 |  |
|  | - дорожній знак прямокутний 700х350; | шт. | 3 |  |
|  | інформаційний щит 2750х2500 | шт. | 3 |  |
|  | - стояк д.з. пересувний, оц; | шт. | 8 |  |
|  | - стояк д.з. тимчасовий, оц; | шт. | 14 |  |
|  | - кріплення д.з. універсальне; | шт. | 39 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ліхтар червоний | шт. | 440 |  |
|  | - хомут ∅100 мм | шт. | 39 |  |
|  | - бар'єр огороджувальний водоналивний 1200x800x400мм | шт. | 556 |  |
|  | - бар'єр огороджувальний блоки ФБС | шт. | 514 |  |
| 3 | Вартість дорожніх знаків та обладнання: |  |  |  |
|  | - дорожній знак трикутний 900х900; | шт. | 10 |  |
|  | - дорожній знак круглий (700; | шт. | 12 |  |
|  | - табличка вертикальної розмітки 1050х350; | шт. | 4 |  |
|  | - дорожній знак прямокутний 2250х500; | шт. | 2 |  |
|  | - дорожній знак прямокутний 700х350; | шт. | 3 |  |
|  | інформаційний щит 2750х2500 | шт. | 3 |  |
|  | - стояк д.з. пересувний, оц; | шт. | 8 |  |
|  | - стояк д.з. тимчасовий, оц; | шт. | 14 |  |
|  | - кріплення д.з. універсальне; | шт. | 39 |  |
|  | - ліхтар червоний | шт. | 440 |  |
|  | - хомут ∅100 мм | шт. | 39 |  |
|  | - бар'єр огороджувальний водоналивний 1200x800x400мм | шт. | 556 |  |
|  | - бар'єр огороджувальний блоки ФБС | шт. | 514 |  |
|  | 2. На постійне положення |  |  |  |
| 2 | Нанесення розмітки: |  |  |  |
|  | - 1.1 (b=0.15 м); | пм. | 1640 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коефіцієнт на умови виконання робіт К=1,085 |  |  |  |
|  | Виготовлення металевих конструкцій візка |  |  |  |
| 1 | Виготовлення металевих конструкцій візка для |  |  |  |
|  | ремонту тротуарної частини мосту фірми HIPRO | т | 2,63 |  |
| 2 | Монтаж та демонтаж рейок для пересування візка | т | 17,521 |  |
| 3 | Монтаж та демонтаж металоконструкцій візка | т | 51,186 |  |
| 4 | Перевезення блоків ФБС12.4.6-Т ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 | шт./т | 8/5,12 | 2,12 м3 |
| 5 | Монтаж та демонтаж блоків ФБС12.4.6-Т | шт./т | 152/97,28 |  |
| 6 | Вартість блоків ФБС12.4.6-Т (10-кратне обертання) | м3 | 0,22 |  |
| 7 | Перевезення плит 2П30.18-30 по ДСТУ Б В.2.6-120:2010 | шт./т | 10/22,0 | 8,8 м3 |
| 8 | Монтаж та демонтаж дорожніх плит 2П30.18-30 |  |  |  |
|  | розміром 3,0х1,75х0,17 м | шт./т | 300/660,0 |  |
| 9 | Вартість плит 2П30.18-30 (10-кратне обертання) | м3 | 0,88 |  |
| 10 | Пересування візка вздовж тротуару мосту за |  |  |  |
|  | допомогою лебідки | п.м. | 730,8 |  |
| 11 | Навантаження та перевезення блоків ФБС12.4.6-Т | шт./т | 8/5,12 |  |
| 12 | Навантаження та перевезення дорожніх плит 2П30.18-30 | шт./т | 10/22,0 |  |
| 13 | Навантаження та перевезення металоконструкцій візка | т | 2,63 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виготовлення металевих конструкцій візка |  |  |  |
|  | для встановлення закладних деталей |  |  |  |
| 1 | Ремонт металоконструкцій смотрових ходів на висоті більше 10 м | т | 3,1 |  |
| 2 | Виготовлення металевих конструкцій фірми HIPRO для |  |  |  |
|  | встановлення закладних деталей | т | 0,155 |  |
| 3 | Монтаж та демонтаж металоконструкцій на висоті |  |  |  |
|  | більше 10 м | т | 11,2 |  |
| 4 | Пересування візка вздовж тротуару мосту за |  |  |  |
|  | допомогою лебідки | п.м. | 590 |  |
| 5 | Навантаження та перевезення металоконструкцій | т | 0,155 |  |

Відомість обсягів будівельно-монтажних робіт на поточний (середній) ремонт мосту через р. Десенка.

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коефіцієнт на умови виконання робіт К=1,085 |  |  |  |
|  | 1. Розбирання мостового полотна |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонного покриття проїзної |  |  |  |
|  | частини середньою товщиною hсер=6 см відбійними молотками | м2/м3 | 806/48,3 | 116,0 т |
| 2 | Розбирання асфальтобетонного покриття тротуарів |  |  |  |
|  | h=3 см відбійними молотками | м2/м3 | 3133/94,0 | 216,2 т |
| 3 | Розбирання захисного шару h=4 см відбійними молотками | м2/м3 | 3939/157,6 | 393,9 т |
| 4 | Розбирання гідроізоляції h=1,5 см | м2/м3 | 4530/67,9 | 108,7 т |
| 5 | Розбирання вирівнюючого шару з мілкозернистого |  |  |  |
|  | асфальтобетону hсер=1,6 см відбійними молотками | м2/м3 | 3939/63,0 | 145,0 т |
| 6 | Зрізання газополум’яним способом пластин виробів |  |  |  |
|  | закладних під бар’єрне огородження | шт/т | 482/17,0 |  |
| 7 | Розбирання бетону шафової стінки в зоні встановлення |  |  |  |
|  | виробів закладних бар’єрного огородження | м2/м3 | 4,4/2,6 | 6,3 т |
| 8 | Демонтаж металевого перильного огородження на металобрухт | пм/т | 1466/194,1 |  |
| 9 | Демонтаж металевого бар’єрного огородження на металобрухт | пм/т | 1557/59,25 |  |
| 10 | Перевезення асфальтобетону на відстань 30 км | т | 477,2 |  |
| 11 | Перевезення сміття на відстань 30 км | т | 508,9 |  |
| 12 | Навантаження та перевезення металобрухту на |  |  |  |
|  | відстань 30 км | т | 253,3 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Прогони 0-1 ÷ 11-12 |  |  |  |
|  | Коефіцієнт на умови виконання робіт К=1,085 |  |  |  |
|  | Роботи виконують на висоті більше 10 м з візка |  |  |  |
| 1 | Устрій надрізів в бетоні по межі його розбирання |  |  |  |
|  | (шліфмашинкою чи алмазною пилкою) | пм | 470 | Глибина надрізу не менш 1 см |
| 2 | Розбирання слабкого бетону електроінструментом, в т.ч. на: | м2/м3 | 1115/69,7 | 167,3 т |
|  | - глибину 5 см; | м2/м3 | 830,4/41,5 |  |
|  | - глибину 7 см; | м2/м3 | 10,9/0,8 |  |
|  | - глибину 10 см; | м2/м3 | 273,7/27,4 |  |
| 3 | Піскоструминеве чищення поверхні бетону | м2 | 1115 |  |
| 4 | Зволоження поверхні бетону перед відновленням | м2 | 1115 |  |
| 5 | Піскоструминеве чищення арматури з ознаками корозії | м2 | 501,8 |  |
| 6 | Покриття арматури захисним антикорозійним складом |  |  |  |
|  | Vandex Corrosion Protection M (за 2 рази) або складом |  |  |  |
|  | з аналогічними характеристиками | м2/кг | 501,8/2007,2 |  |
| 7 | Відновлення бетонної поверхні вручну складом |  |  |  |
|  | Vandex Cemline MG4 або складом з аналогічними |  |  |  |
|  | характеристиками, в т.ч. на: | м2/м3 | 1115/69,7 | 139,4т |
|  | - глибину 5 см (1 шар); | м2/м3 | 830,4/41,5 |  |
|  | - глибину 7 см (2 шари); | м2/м3 | 10,9/0,8 |  |
|  | - глибину 10 см (2 шари); | м2/м3 | 273,7/27,4 |  |
| 8 | Заміна дефектної арматури | кг | 280 |  |
| 9 | Піскоструминеве чищення та продування поверхні металу |  |  |  |
|  | виробів закладних | м2 | 58,3 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Захист металевих виробів закладних антикорозійним |  |  |  |
|  | складом Vandex Corrosion Protection M (за 2 рази) |  |  |  |
|  | або складом з аналогічними характеристиками | м2/кг | 58,3/233,2 |  |
| 11 | Піскоструминеве чищення та зволоження бетонної |  |  |  |
|  | поверхні тротуарних консолей | м2 | 4190 |  |
| 12 | Нанесення вирівнюючого розчину CRS Levelling Compound LC |  |  |  |
|  | на поверхні бетону товщиною 3 мм, або матеріалом |  |  |  |
|  | з аналогічними характеристиками | м2/кг | 4190/21369 |  |
| 13 | Чищення та продування поверхні прогонової будови | м2 | 4190 |  |
| 14 | Захист бетонних поверхонь вручну складом Vandex Super |  |  |  |
|  | або складом з аналогічними характеристиками | м2/кг | 4190/5028 |  |
| 15 | Вивіз сміття на відстань 30 км | т | 167,3 |  |
|  | II. Перехідні прогони |  |  |  |
|  | Коефіцієнт на умови виконання робіт К=1,085 |  |  |  |
|  | Роботи виконують на висоті 4 м з люльки |  |  |  |
| 1 | Устрій надрізів в бетоні по межі його розбирання |  |  |  |
|  | (шліфмашинкою чи алмазною пилкою) | пм | 80 | Глибина надрізу не менш 1 см |
| 2 | Розбирання слабкого бетону електроінструментом, в т.ч. на: | м2/м3 | 145,0/15,5 | 37,2т |
|  | - глибину 7 см; | м2/м3 | 38,0/2,7 |  |
|  | - глибину 12 см; | м2/м3 | 107,0/12,8 |  |
| 3 | Піскоструминеве чищення поверхні бетону | м2 | 145,0 |  |
| 4 | Зволоження поверхні бетону перед відновленням | м2 | 145,0 |  |
| 5 | Піскоструминеве чищення арматури з ознаками корозії | м2 | 145,0 |  |
| 6 | Покриття арматури захисним антикорозійним складом |  |  |  |
|  | Vandex Corrosion Protection M (за 2 рази) або складом |  |  |  |
|  | з аналогічними характеристиками | м2/кг | 145,0/580,0 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Відновлення бетонної поверхні вручну складом, що зчіплює |  |  |  |
|  | Vandex Cemline MG4 або складом з аналогічними |  |  |  |
|  | характеристиками, в т.ч. на: | м2/м3 | 145,0/15,5 | 31,0т |
|  | - глибину 7 см (2 шари); | м2/м3 | 38,0/2,7 |  |
|  | - глибину 12 см (2 шари); | м2/м3 | 107,0/12,8 |  |
| 8 | Заміна дефектної арматури | кг | 15 |  |
| 9 | Піскоструминеве чищення та зволоження бетонної |  |  |  |
|  | поверхні карнизних блоків | м2 | 96,1 |  |
| 10 | Нанесення вирівнюючого розчину CRS Levelling Compound LC |  |  |  |
|  | на поверхні бетону товщиною 3 мм, або матеріалом |  |  |  |
|  | з аналогічними характеристиками | м2/кг | 96,1/490,1 |  |
| 11 | Чищення та продування поверхні прогонової будови | м2 | 96,1 |  |
| 12 | Захист бетонних поверхонь вручну складом Vandex Super |  |  |  |
|  | або складом з аналогічними характеристиками | м2/кг | 96,1/115,3 |  |
| 13 | Вивіз сміття на відстань 30 км | т | 37,2 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коефіцієнт на умови виконання робіт К=1,085 |  |  |  |
|  | Влаштування мостового полотна |  |  |  |
| 1 | Піскоструминеве чищення залізобетонної плити тротуару | м2 | 3597 |  |
| 2 | Свердління кільцевими алмазними свердлами вертикальних |  |  |  |
|  | наскрізних отворів в залізобетонній плиті тротуару: |  |  |  |
|  | - ( 30 мм на глибину 240 мм; | шт. | 3912 | 1,8 т |
| 3 | Свердління кільцевими алмазними свердлами вертикальних |  |  |  |
|  | отворів в залізобетонній плиті тротуару: |  |  |  |
|  | - ( 30 мм на глибину 250 мм; | шт. | 224 | 0,1 т |
| 4 | Продування отворів в залізобетонній плиті тротуару | м2 | 103,1 |  |
| 5 | Зволоження поверхні отворів в залізобетонній плиті |  |  |  |
|  | тротуару | м2 | 103,1 |  |
| 6 | Встановлення виробів закладних вагою понад 20 кг | шт./т | 1034/129,00 |  |
|  | -Vandex Grout 20 або склад с аналогічними характеристиками | кг | 1083 |  |
|  | - цементний розчин М100 | м3 | 14,0 |  |
| 7 | Влаштування ділянок монолітних на шафових стінках |  |  |  |
|  | - бетон В25 W8 F300; | м3 | 1,4 |  |
|  | - арматура класу AIII, Ø16 мм | кг | 83,2 |  |
| 8 | Встановлення металевих цоколів під стояки бар’єрного |  |  |  |
|  | огородження | шт./т | 1034/64,38 |  |
| 9 | Заповнення бетоном В25 металевих цоколів | м3 | 36,0 |  |
| 10 | Піскоструминеве чищення та продування поверхні існуючих |  |  |  |
|  | виробів закладних під перильне огородження | м2 | 83,3 |  |
| 11 | Встановлення марок кріплення перильного огородження: |  |  |  |
|  | - штаба 20х180 мм; | т | 10,00 |  |
|  | - штаба 20х100 мм; | т | 2,78 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Ø16 AI L=110 мм; | т | 1,09 |  |
| 12 | Влаштування ділянок переходу від існуючого покриття |  |  |  |
|  | до покриття системи Bridgemaster вручну: |  |  |  |
|  | - грунт РАRІ Primer; | м2/кг | 1037/138 |  |
|  | - BPO (каталізатор для РАRІ Primer); | кг | 7,0 |  |
|  | - суміш Sentinel Nosing Mortar FC (за 2 рази) | м2/кг | 1037/265845 |  |
|  | - BPO (каталізатор для Sentinel Nosing Mortar FC); | кг | 399 |  |
| 13 | Облаштування швів герметиком Metaset Flex Sealant або |  |  |  |
|  | матеріалом з аналогічними характеристиками: |  |  |  |
|  | - герметик Metaset Flex Sealant; | п.м/кг | 3304/545,2 |  |
|  | - грунт РАRІ Primer; | м2/кг | 266,2/79,9 |  |
|  | - BPO (каталізатор для РАRІ Primer); | кг | 0,12 |  |
| 14 | Усунення дефектів бетонної поверхні тротуарів на товщину |  |  |  |
|  | до 3 см перед нанесенням покриття системою Bridgemaster або |  |  |  |
|  | матеріалами з аналогічними характеристиками | м2 | 539 |  |
|  | - грунт РАRІ Primer; | кг | 161,8 |  |
|  | - BPO (каталізатор для РАRІ Primer); | кг | 0,2 |  |
|  | - суміш з грунту РАRІ Primer (1 частина) та | кг | 5948 |  |
|  | базальтової крихти фр.1,2-3,0 мм або кварцового |  |  |  |
|  | піску (3 частини) | кг | 17844 |  |
|  | - стяжка Bridgemaster PD; | кг | 4528 |  |
| 15 | Піскоструминеве чищення та продування бетонної поверхні |  |  |  |
|  | перед нанесенням покриття | м2 | 3597 |  |
| 16 | Улаштування покриття системою Bridgemaster®РD або |  |  |  |
|  | матеріалами з аналогічними характеристиками: | м2 | 3597 |  |
|  | - грунт РАRІ Primer; | кг | 1079,1 |  |
|  | - BPO (каталізатор для Par1); | кг | 45,0 |  |
|  | - стяжка Bridgemaster PD; | кг | 30214,8 |  |
|  | - BPO (каталізатор для Bridgemaster); | кг | 100,7 |  |
|  | - присипка базальтової крихти фр.0,9-1,4 мм; | кг | 25179 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - BPO (каталізатор для Sealer Matt); | кг | 54,0 |  |
|  | - герметизуючий склад Sealer Matt | кг | 3956,7 |  |
| 17 | Перевезення сміття на відстань 30 км | т | 1,9 |  |
|  | 2. Бар’єрне огородження |  |  |  |
| 1 | Виготовлення, перевезення та встановлення оцинкованої |  |  |  |
|  | бар’єрної огорожі зі стримувальною здатністю 720 кДж | пм/т | 1550/160,29 |  |
|  | Болт оцинкований М24х50 | шт./т | 4136/1,23 |  |
|  | 3. Перильне огородження |  |  |  |
| 1 | Виготовлення, перевезення та встановлення оцинкованого |  |  |  |
|  | перильного огородження | пм/т | 1527/201,20 |  |
|  | Гайка М16 | т | 0,49 |  |
|  | Шайба М16 | т | 0,07 |  |
| 2 | Кріплення поруччя перильного огородження алюмінієвими |  |  |  |
|  | заклепками 16х28 мм | т | 0,35 |  |
|  | 4. Захист від корозії |  |  |  |
| 1 | Піскоструминеве чищення та продування поверхні існуючих |  |  |  |
|  | опор освітлення з вишки | м2 | 397 |  |
| 2 | Захист від корозії поверхні існуючих опор освітлення з вишки: | м2 | 397 |  |
|  | - грунт Zed S94; | кг | 79,3 |  |
|  | - покриття Safetrack SC (за 3 рази); | кг | 1191 |  |
| 3 | Піскоструминеве чищення та продування нижньої поверхні |  |  |  |
|  | виробів закладних бар’єрного огородження на висоті |  |  |  |
|  | більше 4 м | м2 | 236 |  |
| 4 | Захист від корозії видимої поверхні виробів закладних |  |  |  |
|  | бар’єрного огородження на висоті більше 4 м антикорозійним |  |  |  |
|  | складом Vandex Corrosion Protection M (за 2 рази) |  |  |  |
|  | або складом з аналогічними характеристиками | м2/кг | 236/944 |  |
| 5 | Піскоструминеве чищення та продування поверхні |  |  |  |
|  | металевих цоколів та виробів закладних бар’єрного |  |  |  |
|  | огородження | м2 | 661 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Захист від корозії видимої поверхні металевих цоколів та |  |  |  |
|  | виробів закладних бар’єрного огородження: | м2 | 465 |  |
|  | - грунт Zed S94; | кг | 93,0 |  |
|  | - покриття Safetrack SC (за 3 рази); | кг | 1395 |  |
| 7 | Захист від корозії поверхні виробів закладних перед |  |  |  |
|  | нанесенням суміші Sentinel Nosing Mortar FC |  |  |  |
|  | - грунт Zed S94; | м2/кг | 196/39,2 |  |
| 8 | Піскоструминеве чищення та продування поверхні марок |  |  |  |
|  | кріплення перильного огородження на висоті більше 4 м | м2 | 141,7 |  |
| 9 | Захист від корозії існуючих виробів закладних та марок |  |  |  |
|  | кріплення перильного огородження на висоті більше 4 м: | м2 | 141,7 |  |
|  | - грунт Zed S94; | кг | 28,3 |  |
|  | - покриття Safetrack SC (за 3 рази); | кг | 425,1 |  |
| 10 | Піскоструминеве чищення та продування поверхні |  |  |  |
|  | існуючих деформаційних швів | м2 | 8,0 |  |
| 11 | Захист від корозії поверхні існуючих деформаційних швів | м2 | 8,0 |  |
|  | - грунт Zed S94; | кг | 1,6 |  |
|  | - покриття Safetrack SC (за 3 рази); | кг | 24 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коефіцієнт на умови виконання робіт К=1,085 |  |  |  |
| 1 | Виготовлення металевих конструкцій візка для |  |  |  |
|  | ремонту тротуарної частини мосту фірми HIPRO | т | 2,838 |  |
| 2 | Монтаж та демонтаж рейок для пересування візка | т | 17,521 |  |
| 3 | Монтаж та демонтаж металоконструкцій візка | т | 51,186 |  |
| 4 | Перевезення блоків ФБС12.4.6-Т ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 | шт./т | 8/5,12 | 2,12 м3 |
| 5 | Монтаж та демонтаж блоків ФБС12.4.6-Т | шт./т | 152/97,28 |  |
| 6 | Вартість блоків ФБС12.4.6-Т (10-кратне обертання) | м3 | 0,22 |  |
| 7 | Перевезення плит 2П30.18-30 по ДСТУ Б В.2.6-120:2010 | шт./т | 10/22,0 | 8,8 м3 |
| 8 | Монтаж та демонтаж дорожніх плит 2П30.18-30 |  |  |  |
|  | розміром 3,0х1,75х0,17 м | шт./т | 300/660,0 |  |
| 9 | Вартість плит 2П30.18-30 (10-кратне обертання) | м3 | 0,88 |  |
| 10 | Пересування візка вздовж тротуару мосту за |  |  |  |
|  | допомогою лебідки | пм | 730,8 |  |
| 11 | Навантаження та перевезення блоків ФБС12.4.6-Т | шт./т | 8/5,12 |  |
| 12 | Навантаження та перевезення дорожніх плит 2П30.18-30 | шт./т | 10/22,0 |  |
| 13 | Навантаження та перевезення металоконструкцій візка | т | 5,676 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коефіцієнт на умови виконання робіт К=1,085 |  |  |  |
|  | 1. На період виконання робіт |  |  |  |
| 1 | Монтаж та демонтаж дорожніх знаків та обладнання |  |  |  |
|  | - дорожній знак трикутний 900х900; | шт. | 10 |  |
|  | - дорожній знак круглий (700; | шт. | 12 |  |
|  | - табличка вертикальної розмітки 1050х350; | шт. | 4 |  |
|  | - дорожній знак прямокутний 2250х500; | шт. | 2 |  |
|  | - дорожній знак прямокутний 700х350; | шт. | 3 |  |
|  | інформаційний щит 2750х2500 | шт. | 9 |  |
|  | - стояк д.з. пересувний, оц; | шт. | 8 |  |
|  | - стояк д.з. тимчасовий, оц; | шт. | 21 |  |
|  | - кріплення д.з. універсальне; | шт. | 51 |  |
|  | - ліхтар червоний | шт. | 410 |  |
|  | - хомут ∅100 мм | шт. | 51 |  |
|  | - бар'єр огороджувальний водоналивний 1200x800x400мм | шт. | 580 |  |
|  | - бар'єр огороджувальний блоки ФБС | шт. | 500 |  |
| 2 | Перевезення дорожніх знаків та обладнання на |  |  |  |
|  | будмайданчик: |  |  |  |
|  | - дорожній знак трикутний 900х900; | шт. | 10 |  |
|  | - дорожній знак круглий (700; | шт. | 12 |  |
|  | - табличка вертикальної розмітки 1050х350; | шт. | 4 |  |
|  | - дорожній знак прямокутний 2250х500; | шт. | 2 |  |
|  | - дорожній знак прямокутний 700х350; | шт. | 3 |  |
|  | інформаційний щит 2750х2500 | шт. | 9 |  |
|  | - стояк д.з. пересувний, оц; | шт. | 8 |  |
|  | - стояк д.з. тимчасовий, оц; | шт. | 51 |  |

| №№ п.п. | Найменування робіт | Од. виміру | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - кріплення д.з. універсальне; | шт. | 31 |  |
|  | - ліхтар червоний | шт. | 410 |  |
|  | - хомут ∅100 мм | шт. | 51 |  |
|  | - бар'єр огороджувальний водоналивний 1200x800x400мм | шт. | 580 |  |
|  | - бар'єр огороджувальний блоки ФБС | шт. | 500 |  |
| 3 | Вартість дорожніх знаків та обладнання: |  |  |  |
|  | - дорожній знак трикутний 900х900; | шт. | 10 |  |
|  | - дорожній знак круглий (700; | шт. | 12 |  |
|  | - табличка вертикальної розмітки 1050х350; | шт. | 4 |  |
|  | - дорожній знак прямокутний 2250х500; | шт. | 2 |  |
|  | - дорожній знак прямокутний 700х350; | шт. | 3 |  |
|  | інформаційний щит 2750х2500 | шт. | 9 |  |
|  | - стояк д.з. пересувний, оц; | шт. | 8 |  |
|  | - стояк д.з. тимчасовий, оц; | шт. | 21 |  |
|  | - кріплення д.з. універсальне; | шт. | 51 |  |
|  | - ліхтар червоний | шт. | 410 |  |
|  | - хомут ∅100 мм | шт. | 51 |  |
|  | - бар'єр огороджувальний водоналивний 1200x800x400мм | шт. | 580 |  |
|  | - бар'єр огороджувальний блоки ФБС | шт. | 500 |  |
|  | 2. На постійне положення |  |  |  |
| 2 | Нанесення розмітки: |  |  |  |
|  | - 1.1 (b=0.15 м); | пм. | 1560 |  |

# 2) Довідка, (повинна містити вказану нижче таблицю) складена у довільній формі, підписана керівником або уповноваженою особою учасника, та завірена печаткою учасника.

| № з/п | Вимоги Замовника | Підтвердження вимог / коментар Учасника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тривалість надання послуг – протягом 18-и місяців з дати підписання договору |  |
| 2 | До складу робіт входять наступні види робіт: • Розбирання шарів дорожнього одягу мостового полотна (асфальтобетонне покриття, захисний шар бетону, гідроізоляція); • Демонтаж металевого перильного огородження; • Демонтаж металевого бар’єрного огородження; • Піскоструменеве очищення бетонних поверхонь прогонової будови, плити проїзної частини, тротуарних консолей; • Піскоструменеве очищення відкритої арматури та закладних виробів; • Ремонт тротуарних блоків; • Захист бетонних поверхонь; • Бетонування ділянок монолітних на шафових стінках прируслових опор; • Встановлення виробів закладних для кріплення бар’єрного огородження; • Встановлення марок кріплення перильного огородження; • Встановлення оцинкованого бар’єрного огородження (крок стояків 1,5 м); • Встановлення оцинкованого перильного огородження; • Антикорозійний захист металевих поверхонь; • Влаштування на тротуарах покриття системи Bridgemaster або системи з аналогічними характеристиками; • Влаштування ділянок переходу від існуючого покриття проїзної частини до покриття системи Bridgemaster; • Влаштування ділянок переходу від бетону в зоні деформаційних швів до покриття системи Bridgemaster; • Захист металевої поверхні існуючих опор освітлення, деформаційних швів, виробів закладних бар’єрного огородження, марок кріплення перильного огородження. |  |
| 3 | Живлення електрообладнання під час надання послуг здійснюється виконавцем |  |
| 4 | Врахувати витрати з організації дорожнього руху (при необхідності) на період надання послуг та на тимчасове електропостачання |  |
| 5 | Розрахунок ціни тендерної пропозиції здійснюється Учасником відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. |  |
| 6 | Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій на послуги, які є предметом закупівлі, та самостійно несе всі витрати за отримання таких дозволів, ліцензій |  |
| 7 | Послуги повинні виконуватись за умови додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки |  |

У разі, якщо предмет закупівлі, представлений на торги, не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови надання послуг висунуті Замовником, тендерна пропозиція відхиляється як така що не відповідає вимогам тендерної документації  Замовника.