ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор КП «Київкінофільм»

__________________Д.В.Хомич

«_____»__________________2018р.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

# Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту:

«Капітальний ремонт кінотеатру «Братислава» за адресою м.Київ, вул. О.Архипенка,5»

| Данні | Вимоги |
| --- | --- |
| Назва та місцезнаходження об’єкта | Капітальний ремонт кінотеатру "Братислава", за адресою: вул. О.Архипенка, 5, м. Київ |
| Підстава для проектування | Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018р |
| Вид будівництва | Капітальний ремонт |
| Дані про інвестора | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київкінофільм» |
| Дані про замовника | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київкінофільм» |
| Джерело фінансування | Міський бюджет |
| Необхідність розрахунків ефективності інвестицій | Не вимагається |
| Дані про генерального проектувальника | Визначається за результатами тендеру |
| Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії | Стадія — робочий проект (РП) відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво Строк виконання робіт 3міс. |
| Інженерні вишукування | Відповідно до ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва». Виконує Підрядник |
| Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо) | Згідно матеріалів інженерних вишукувань. |
| Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об’єкта будівництва | Будівля складається з наступних об’ємно-планувальних одиниць: підвал 508,8 м2 1 поверх 1631,0 м2 2 поверх 681,5 м2 надбудова166,2 м2 Загальна площа будівлі 2987,5 м2 Чисельність персоналу 12 люд. Чисельність відвідувачів 770 люд. у тому числі: 1 зала – 550 л. 2 зала – 220 л. Завданням передбачене наступне: Виконати технічне обстеження будівельних конструкцій будівлі для визначення складу робіт по капітальному ремонту детальне обстеження з визначення категорії технічного стану об’єкту і експлуатаційної придатності будівлі; визначення класу наслідків (відповідальності) об’єкту; обміри приміщень та обмірні креслення, аналіз перепланувань, проведених за час експлуатації, архітектурних та конструктивних рішень, їх відповідність діючим нормам та умовам використання об’єкту; обстеження несучих та огороджувальних конструкцій будівлі; інструментальне обстеження та випробовування будівельних матеріалів та конструкцій (цегли, розчину, бетону) з наданням їх фізико-механічних характеристик. Вибіркове розкриття закритих елементів та вузлів для оцінки їх технічного стану; виявлення всіх пошкоджень, дефектів та деформацій з їх фото фіксацією, ескізуванням, визначенням причин. Обґрунтування причин виникнення дефектів та ушкоджень в конструкціях будівлі; оцінка теплотехнічних показників зовнішніх огороджуючих конструкцій. Огляд інженерних систем: електротехнічних мереж, опалення, вентиляції, кондиціонування, водопроводу, каналізації, внутрішнього водозливу, визначення їх стану; Виконати інженерно-геологічні вишукування та вибіркове розкриття закритих елементів та вузлів для оцінки їх технічного стану На основі технічного звіту виконати проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту будівлі. Проектом передбачити наступні розділи: архітектурно-будівельна частина. Утеплення та оздоблення фасадів. Оздоблення всіх внутрішніх приміщень; Капітальний ремонтвнутрішньої системи водопостачання та каналізації; Капітальний ремонт системи опалення та кондиціювання; Капітальний ремонт електромереж внутрішніх приміщень; Кошторис. Розробити енергетичний паспорт будівлі. Отримати позитивний експертний висновок по проектно-кошторисній документації. |
| Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | В одну стадію |
| Визначення класу (наслідків) відповідальності та установленого строку експлуатації | Клас наслідків (відповідальності) визначити розрахунком відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва» |
| Вказівки про необхідність: розроблення індивідуальних технічних вимог; розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах; попередніх погоджень проектних рішень; виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер’єрів, їх склад та форма; виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, виконання науково-технічного супроводу; технічного захисту інформації. | Перетворити кінотеатр у сучасний мультіфункціональний культурний центр згідно ДБН В.2.2-16-2005 «Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади» Виконати демонстраційні матеріали, візуалізації фасаду та інтер'єру (альбом форматом А3). |
| Потужність або характеристика об’єкта будівництва, виробнича програма. | див. п.12 |
| Вимоги до благоустрою майданчика | В даному проекті не розробляється |
| Вимоги до інженерного захисту територій і захисту будинків, будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів. | Не вимагається |
| Вимоги щодо розроблення «Оцінка впливів на навколишнє середовище». | Не вимагається |
| Вимоги з енергозбереження та енергоефективності. | Відповідно до ДБН В.2.6-31:2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель» |
| Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник. | Передбачити сучасні технології |
| Вимоги до режиму безпеки та охорони праці. | Згідно нормативних документів |
| Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони). | Не вимагається |
| Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкта. | Згідно нормативних документів |
| Вимоги до розроблення спеціальних заходів. | Згідно з ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» |
| Призначення нежитлових поверхів. | - |
| Перелік будинків, будівель та споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що проектуються у складі комплексу. | - |
| Перелік вихідних даних для розроблення ПКД, що надаються Замовником | Копії планів БТІ на будівлю Технічні умови на підключення інженерних мереж до міських мереж або відповідні договори на електропостачання, водопостачання та теплопостачання. |
| Перелік документів, які надаються Замовнику, за результатами виконання Угоди | Розробка: - Звіт з технічного обстеження будівлі; - Звіт з інженерно-геологічних вишукувань; - Енергетичний паспорт будівлі; - Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт будівлі; - Експертний звіт (позитивний). |
| Вартість робіт | 1 000 000,00 грн |
| Додаткові вимоги | Наявність власної вимірювальної лабораторії; наявність ліцензійного комплексу AutoCad або Revit; наявність відповідних сертифікатів: архітектора в частині архітектурного об’ємного планування; ГІП у галузі механічного опіру; ГІП у галузі інженерних вишукувань; експерт з технічного обстеження будівель; дозвіл по Правилам охорони праці під час виконання робіт на висоті; інженера-кошторисника; розрахунки будівельних конструкцій виконати у програмному комплексі SCAD та надати Замовнику; виконати 3D фрагменти інтер’єру та екстер’єру; бажано проект надати у електронній моделі Revit для подальшої ув’язці з інженерними мережами та будівельними конструкціями; для розробки кошторисної документації використовувати комплекс «АВК5» або файли інформаційних блоків даних програмних комплексів, які взаємодіють з ними в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін. проектну документацію розробити в 4-х примірниках українською мовою та на електронному носії у форматі PDF. |